## Slide 1
サーモパイル計測ソフト要求仕様書

## Slide 2
概要
従来の計測
正確に当てるのが難しく準備が大変
経時で汚れが溜まる・
スリーブ表層が破損
プローブも使い捨て(1万円/本)
プローブの取り扱いが煩雑
(多いと10本以上)
後ろドアが閉まらない・・・
専用計測器が必要
4本のハーネスで良い
(最大128個までセンサを数珠繋ぎ)
安い汎用マイコンで計測できる
非接触で計測なので
セッティングが容易
※初回のみ要あわせこみ
使いまわし可 (2千円/個)
温度
気軽に多点計測
I2C通信
改善後
専用ソフトで
解析
マシンログ
エクセル等で
解析
温度
環境構築
制御動作と温度を
別々に計測しており、
関連が分かりにくい。
マシンログは実験後に
解析するため、
実験中は動作状況が
分からない。
制御
結果
・同期計測
・統合表示
マシン
ログ
わかりやすい
温度とマシンログを
リアルタイムに
同期計測/統合表示するため、
状況把握が容易
計測器
シリアル通信
シリアル通信
シリアル通信
表層が
削れる
サーモパイルをアレイ状に並べて非接触温度計測する

## Slide 3
計測システム

## Slide 4
イメージ
時系列グラフ1
時系列グラフ2
時系列グラフ3
温度分布グラフ
・時系列は好きなものを重ねて比較
・温度分布も表示

## Slide 5
アプリケーションの基本構成
③データ保存
④データを開く
センサデータ
②GUI画面
⑤設定
上記のような構成からなる
①入力
マシンデータ
read
read
write
シリアル通信
シリアル通信

## Slide 6
アプリケーションの利用手順
■基本手順
①アプリ起動
②設定
③ボタンを押して計測開始
→ 計測値をグラフ表示
④ボタンを押して計測終了
⑤データ保存
■その他
⑥再度計測開始すると、前データが破棄されて再度計測開始
⑦保存したデータを開くと、前回のグラフが表示される & 前回設定条件で計測できる

## Slide 7
①入力データ
■入力データリスト
■補足
・２系統のデータは非同期に流れてきます。
・稀にシリアル通信のエラーで文字化けする場合があります。
(例外処理を行うか、特定の文字列に合致する場合のみ読むようにする必要がありそうです)
・マシンログのフォーマットが変更される場合があります。
何を計測するか？

## Slide 8
0:171.00:153.00,1:177.00:145.00,2:152.00:199.00,3:163.00:182.00,4:112.00:113.00,5:132.00:105.00,6:175.00:133.00,7:191.00:161.00,8:148.00:130.00,9:188.00:151.00,10:106.00:155.00,11:100.00:176.00,12:175.00:122.00,13:163.00:145.00,14:160.00:181.00,15:173.00:194.00,16:102.00:156.00,17:118.00:190.00,18:151.00:176.00,19:145.00:150.00,20:164.00:162.00,21:100.00:183.00,22:112.00:149.00,23:164.00:145.00,
サーモパイル温度イメージ
f22イメージ
@f22@|[Sensor1]|000:52.680 |Tar=,000,Cur=,025,Sen=,025,Air=,000,
@f26@|[Heat1]|004:53.302 |MVn=027,FF_Duty=038,MAX_Duty=100,DUTY=065
①入力データ

## Slide 9
②GUI
Wave Loggerを参考にする
メニューバー
ツールバー
グラフ表示
数値表示
マシンログ生データ表示/書き込み

## Slide 10
②GUI ～グラフ～
データとグラフの関係
センサデータ
ログデータ
統合データ
センサデータ
ログデータ
時系列グラフ
温度分布グラフ
サーモパイル＆熱電対のみ
数値表示
ログ表示
独立
PC側のタイマー
(データ受信タイミング）
で２つのデータの時刻を揃える
コピーしたウィンドウを表示できる
表示項目を選択できる
・入力源が片方だけの場合(センサデータのみ)でも動作するようにしたい。
・接続の無いものは表示値が無い or 0でよい
COM**
COM**

## Slide 11
②GUI ～メニューバー～
ファイル
ー> 開く
ー> 保存
不要
不要
不要
設定
ー> 接続設定
ー> 収集設定
不要
不要
→ ファイル->保存に移動
ウィンドウ
ー> コピーウィンドウを開く
ー> 波形表示1(時系列)
ー> 波形表示2(分布)
ー> 数値表示
ー> マシンログ画面表示

## Slide 12
②GUI ～ツールバー～

## Slide 13
②GUI
■ファイルメニュー項目
・ファイルを開く
・ファイルを保存
・終了する
■ボタン
・スタートを押すと計測開始
・ストップを押すと計測停止
■その他
・画面サイズは可変

## Slide 14
③データ保存
①アプリ専用形式
→ 開くとグラフ表示できる用に。
バイナリでもなんでもよい
②CSV形式
→ 後ほどエクセルやエディタで解析する用
保存データ形式

## Slide 15
④設定
いずれは画面上で設定したいが、とりあえずテキストファイルでよい
例1：グラフ表示
時系列
グラフ表示位置
表示対象
データを階層構造にしていたので、このように記載
凡例
yamlファイル

## Slide 16
④設定
例2：センサデータ取得
シリアル通信設定
センサのパラメータ